## Slide 1
PROGETTO BUNCHER
Recupero e migrazione del sistema di controllo dell'acceleratore
Dal vecchio software Linux a una applicazione moderna e portatile per Windows
Documentazione tecnica & diario di sviluppo Lavoro con l'assistente AI Claude · v1.1 — 14 giugno 2026

## Slide 2
IL CONTESTO
Un'eredità da salvare
Un collega andato in pensione ha lasciato un sistema di controllo usato su un acceleratore di particelle per ricerca e didattica. Pilota gli amplificatori a radiofrequenza e i motori delle cavità acceleranti.
Software in C su Linux
Realizzato anni fa, prezioso ma difficile da mantenere.
La VM si blocca
La macchina Linux virtualizzata è instabile: il sistema si pianta spesso.
Interfaccia datata
Grafica Motif/X11 legata a Linux, non portabile su Windows.
Obiettivo: trasformarlo in una applicazione moderna, leggera e portatile, su Windows, senza più virtualizzazioni.
02

## Slide 3
FUNZIONE
Che cosa fa il sistema BUNCHER
È il “cruscotto” con cui l'operatore regola due famiglie di apparati dell'acceleratore.
Amplificatori a radiofrequenza (RF)
Alimentano le cavità che danno energia al fascio
Si regolano campo, fase, potenza, attenuazioni e guadagni
Si attivano i feedback di ampiezza e fase
Motori di accordo (tuning)
Muovono le cavità per “accordarle” alla frequenza giusta
Comandi di spostamento lento e veloce, su e giù
Accensione e spegnimento amplificatori
Parti gestite dall'interfaccia
Buncher (5/10 MHz)
Postchopper
Chopper
Cavità passiva
Selettore di fase
03

## Slide 4
ARCHITETTURA
Com'è fatto il sistema oggi
Pur datato, il software è ben costruito: è già diviso in livelli che comunicano via rete.
4
Interfaccia operatore
Il “cruscotto” grafico. Si collega via rete ai programmi server.
3
Programmi server (in C)
Ogni programma collega una porta di rete a una porta seriale.
2
Apparato di rete (device master)
Il Comtrol RTS espone 16 porte seriali in rete, via TCP/IP.
1
Hardware
Amplificatori RF e motori, collegati a porte seriali.
La buona notizia
I server comunicano già via rete (TCP/IP).
La nuova interfaccia su Windows deve solo collegarsi agli stessi indirizzi: il “motore” di comunicazione resta valido.
04

## Slide 5
MAPPA DI RETE
Canali, porte e seriali (dai file originali)
Ricavata dai file BUNCHER/porte e start_servers_nuovi: ogni canale è un programma server che lega una porta TCP a una porta seriale del device master.
Canale | Porta TCP | Seriale | Tipo
Postchopper 1 LIN | 6100 | ttySI64 | RF
Buncher 10 MHz | 6101 | ttySI65 | RF
Buncher 5 MHz | 6102 | ttySI67 | RF
Postchopper 1 TAN | 6103 | ttySI70 | RF
Buttafuori (Chopper) | 6104 | ttySI71 | Chopper
Riserva (non attivo) | 6105 | ttySI69 | RF
Cavità passiva | 6108 | ttySI72 | RF
CEST Pre-Tandem | 6200 | ttySI66 | Motori
CEST Postchopper | 6201 | ttySI68 | Motori
Device master
Comtrol RTS
16 porte
10.20.1.26
8 porte in uso
(abilitare da web)
05

## Slide 6
MOTIVAZIONE
Perché conviene rinnovare
VM Linux instabile
Il sistema si blocca spesso; la virtualizzazione aggiunge fragilità e giri di rete inutili.
Grafica non portabile
Motif/X11: tecnologia legata a Linux, costruita con strumenti non più in uso.
Dipendenza da una macchina
Il controllo è legato a quel PC; difficile spostarlo o averne una scorta pronta.
Conoscenza a rischio
Con il pensionamento si rischia di perdere il “sapere” sul sistema: va documentato.
Il rinnovamento risolve tutti questi punti — e questa documentazione mette al sicuro la conoscenza.
06

## Slide 7
LA SOLUZIONE
Una webapp portatile per Windows
⇄
Motore di comunicazione
Si collega via rete ai server dell'hardware (porte 6100–6108 e 6200/6201) e fa da ponte verso l'interfaccia.
▤
Interfaccia operatore
Le pagine nel browser che riproducono il “cruscotto” originale in versione moderna.
Cosa cambia per l'operatore
Si avvia da un PC Windows in rete (anche da chiavetta, senza installazione)
Si lavora nel browser come prima, con gli stessi comandi
Niente più VM Linux: meno blocchi, copia di scorta immediata. Hardware e server non vanno toccati
07

## Slide 8
REALIZZATA
L'applicazione, in pratica
La soluzione è realizzata e funzionante nella cartella buncher-control — costruita senza alcuna dipendenza esterna, quindi affidabile e portatile anche su rete isolata.
Modalità simulazione
Nessun hardware. I valori sono generati internamente: ideale per dimostrazioni e didattica.
Modalità hardware
Si collega ai server reali alle porte indicate e comanda davvero gli apparati.
Come si avvia
1. Installare Node.js (una sola volta). 2. Doppio clic su AVVIA_simulazione.bat (o AVVIA_hardware.bat). 3. Si apre il browser su http://localhost:8080.
Protocollo dai sorgenti: “r” = reset · “!motore passi velocità” = movimento motore · Reference INT/EXT = bit 7, porta I/O 7 (server 6201).
08

## Slide 9
INTERFACCIA
Le pagine della nuova applicazione
Sinottico
Quadro generale + stato e letture live
Buncher
Controlli RF completi (5/10 MHz)
Postchopper
Controlli RF (LIN e TAN)
Chopper
Pulsazione, interno/esterno, fase
Cavità passiva
Set di parametri ridotto
Selettore di fase
Errore, offset e spostamento fase
Motori
Tuner su/giù lento/veloce, Reference
Automagico
Procedure automatiche e log
09

## Slide 10
STATO DEI LAVORI
Fatto e da completare
✓ FATTO
Applicazione completa e funzionante (cartella buncher-control), provata
Architettura, mappa porte e protocollo ricavati dai file originali
canali.json con 7 canali RF + 2 server motori
Formule corrette (campo RF: slider→volt→dbm→DAC)
Chopper con periodo = 5/2ⁿ e modalità dinamica
Modalità simulazione + hardware
→ DA COMPLETARE
Confermare sul reale il vocabolario esatto dei comandi RF
Analisi sistematica delle procedure “automagico”
Test sul campo con le 8 porte del device master abilitate
Eventuale singolo file .exe per la distribuzione
10

## Slide 11
DIARIO DI SVILUPPO
Il percorso, fase per fase
1
Inquadramento
Scopo: portare il software su Windows in forma portatile.
2
Avvio
Analizzato il file di lancio: come parte il sistema.
3
Architettura
Ricostruiti i livelli e la mappa delle porte.
4
Hardware
Confermati indirizzo, porte e collegamento.
5
Ricostruzione
Motore di comunicazione e pagine principali.
6
Configurazione
canali.json dai file originali.
7
Verifiche
Formule corrette; Reference INT/EXT sul codice.
8
Pagine
Chopper, buncher, post-chopper riscritti.
9
Applicazione
Webapp completa: simulazione + hardware.
11

## Slide 12
Come riprendere il lavoro
1
I file dell'applicazione (cartella buncher-control) sono pronti nel repository.
2
Completare “automagico” e confermare i comandi RF sul lato grafico originale.
3
Provare sul campo collegandosi agli apparati reali (8 porte abilitate).
4
Eventualmente creare un singolo .exe per la distribuzione.
Documenti di accompagnamento: documentazione .docx, presentazione .pptx, cartella buncher-control.